## Slide 1
الكَهرباء في حياتنا
قانون أوم
الوحدة الثانية

## Slide 2
جورج سيمون أوم
(1854 -1789)
الوحدة الثانية: الكَهرباء في حياتنا
جورج سيمون أوم
أستاذ جامعيّ، وعالم رياضيّات الماني،
مكتشفٍ للعلاقة بين شدّة التيّار وفرق الجهد الكهربائيّين.
مؤلفاته: النظريّة الرياضيّة للتيّارات الكهربائيّة، وعناصر الهندسة التحليليّة.

## Slide 3
التجربة:
الوحدة الثانية: الكَهرباء في حياتنا
قانون أوم
V
مقاومة متغيرة
A
قياس فرق الجهد بين طرفي الموصل باستخدام الفولتميتر.
تغير شدة التيار المار في الدارة بتغيير قيمة المقاومة المتغيرة.
قياس شدة التيار المار في الموصل باستخدام الاميتر.
بناء دارة كهربائية تحتوي على موصل فلزي ومقاومة متغيرة.
موصل فلزي

## Slide 4
فرق الجهد بين طرفي الموصل (جـ) / )فولت( | شدة التيار المار في الموصل (ت) / )أمبير(
الوحدة الثانية: الكَهرباء في حياتنا
التجربة:
قانون أوم
تسجيل قيمة فرق الجهد وشدة التيار المار في الموصل في جدول.
البيانات

## Slide 5
شدة التيار المار في الموصل (ت)
فرق الجهد بين طرفي الموصل (جـ)
الوحدة الثانية: الكَهرباء في حياتنا
التجربة:
قانون أوم
النتائج
تمثيل البيانات بيانيًا، فرق الجهد على المحور العمودي، وشدة التيار على المحور الافقي.

## Slide 6
شدة التيار
فرق الجهد
خط مستقيم يمر بنقطة الاصل:
مقاومة أومية
"تتناسب شدة التيار الكهربائي المار في موصل تناسبًا طرديًا مع فرق الجهد بين طرفيه عند ثبات درجة الحرارة".
سلك معدني على درجة حرارة ثابتة
الوحدة الثانية: الكَهرباء في حياتنا
قانون أوم:
جـ = م × ت
فرق الجهد (جـ) = المقاومة (م) × شدة التيار (ت)
نص القانون

## Slide 7
شدة التيار المار في المصباح
فرق الجهد بين طرفي المصباح
منحنى:
مقاومة لا أومية
مصباح كهربائي
ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى زيادة المقاومة.
الوحدة الثانية: الكَهرباء في حياتنا
شدة التيار المار في المصباح
فرق الجهد بين طرفي المصباح
منحنى:
مقاومة لا أومية
مصباح كهربائي
علاقة فرق الجهد بين طرفي مصباح وشدة التيار المار فيه.

## Slide 8
شدة التيار
فرق الجهد
جـ
الوحدة الثانية: الكَهرباء في حياتنا
قانون أوم:
المقاومة
م
=
جـ
ت
النسبة بين فرق الجهد بين طرفي موصل وشدة التيار المار فيه.
تقاس المقاومة بوحدة “الأوم.”
يرمز للمقاومة بالرمز “Ω”.
يمكن حساب قيمة المقاومة من الرسم البياني بإيجاد ميل الخط المستقيم.

## Slide 9
الوحدة الثانية: الكَهرباء في حياتنا
قانون أوم:
مثال 1
تحتوي غسالة ملابس كهربائية على محرك وسخان كهربائي مقاومته 22 Ω، وتعمل على فرق جهد كهربائي مقداره 230 فولت. ما مقدار شدة التيار المار في السخان؟
التيار
=
الجهد
المقاومة
=
230
22
10.5 امبير
=
سؤال بحثي: ما هو المحرك ؟ ابحث عن أنواع المحركات المستخدمة في الغسالات الاوتوماتيكية

## Slide 10
الوحدة الثانية: الكَهرباء في حياتنا
قانون أوم:
مثال 2
أي الدارات الكهربائية المبينة يمكن استخدامها لتحديد قيمة المقاومة (م)؟
م
م
م
م
(أ)
(ب)
(ج)
(د)
الإجابة ج

## Slide 11
الوحدة الثانية: الكَهرباء في حياتنا
قانون أوم:
سؤال 1
يمثل الرسم البياني العلاقة بين فرق الجهد وشدة التيار المار بموصل معدني.
جد قيمة فرق الجهد بين طرفي الموصل عندما يمر فيه تيار شدته 0.03 أمبير.
جد شدة التيار المار بالموصل عندما يكون فرق الجهد بين طرفيه 6 فولت.
احسب مقاومة الموصل.

## Slide 12
الوحدة الثانية: الكَهرباء في حياتنا
قانون أوم:
1) فرق الجهد = 3 فولت
الاجابات

## Slide 13
الوحدة الثانية: الكَهرباء في حياتنا
قانون أوم:
2) شدة التيار =0.06 امبير
الاجابات

## Slide 14
الوحدة الثانية: الكَهرباء في حياتنا
قانون أوم:
3)
الاجابات
المقاومة
=
ميل الخط المستقيم
المقاومة
=
جـ 2
_
جـ 1
ت 2
_
ت 1
المقاومة
=
7
_
1
0.07
_
0.01
=
100
أوم

## Slide 15
الوحدة الثانية: الكَهرباء في حياتنا
قانون أوم:
سؤال 2
في الدارة الكهربائية المجاورة،
احسب شدة التيار المار في المقاومة م1
V
12 فولت
م1
200 أوم
800 أوم
م2
2.4 فولت
استنتج شدة التيار المار في المقاومة م2، علل اجابتك
احسب فرق الجهد بين طرفيّ المقاومة م2

## Slide 16
الوحدة الثانية: الكَهرباء في حياتنا
قانون أوم:
الاجابات
V
12 فولت
م1
200 أوم
800 أوم
م2
2.4 فولت
ت
=
جـ
م
=
2.4
200
0.012 أمبير
=
1)

## Slide 17
الوحدة الثانية: الكَهرباء في حياتنا
قانون أوم:
V
12 فولت
م1
200 أوم
800 أوم
م2
2.4 فولت
المقاومتان موصولتان على التوالي،
شدة التيار المار في المقاومة الاولى تساوي شدة التيار المار في المقاومة الثانية.
0.012 أمبير
=
ت
الاجابات
2)

## Slide 18
الوحدة الثانية: الكَهرباء في حياتنا
قانون أوم:
V
12 فولت
م1
200 أوم
800 أوم
م2
2.4 فولت
الاجابات
3)
جـ = م × ت
= 800 × 0.012
9.6 فولت
=

## Slide 19
الوحدة الثانية: الكَهرباء في حياتنا
قانون أوم:
سؤال3
من التطبيقات على استخدام المقاومة المتغيرة جميع ما يلي ما عدا:
مفتاح التحكم بصوت المذياع
معيار وقود السيارات
مفتاح تغيير محطات المذياع(الإجابة الصحيحة)
مفتاح التحكم بسرعة المروحة

## Slide 20
الوحدة الثانية: الكَهرباء في حياتنا
قانون أوم:
سؤال4
توصّل الطالب إلى الرسم البياني الاتي للعلاقة بين شدة التيار المار في مصباح كهربائي وفرق الجهد بين طرفيه.
فرق الجهد (فولت)
شدة التيار (أمبير)
ما مقاومة المصباح عندما يكون فرق الجهد الكهربائي بين طرفيه 6.0 فولت؟

## Slide 21
الوحدة الثانية: الكَهرباء في حياتنا
قانون أوم:
الاجابة
المقاومة = فرق الجهد ÷ شدة التيار
= 6 ÷ 1.5
= 4 أوم

## Slide 22: كيف تشبه المقاومة الكهربائية الاحتكاك؟
قضية للنقاش