## Slide 1
الكَهرباء في حياتنا
العوامل التي تعتمد عليها المقاومة الكهربائية
الوحدة الثانية

## Slide 2
العوامل التي تعتمد عليها المقاومة الكهربائية
ما العوامل التي تؤثر في المقاومة الكهربائية لموصل كهربائي

## Slide 3
العوامل التي تعتمد عليها المقاومة الكهربائية
ما تأثير مادة الموصل في مقاومته الكهربائية؟
ما تأثير طول الموصل في مقاومته الكهربائية؟
ما تأثير مساحة مقطع الموصل في مقاومته الكهربائية؟
ما تأثير درجة حرارة الموصل في مقاومته الكهربائية؟

## Slide 4
العوامل التي تعتمد عليها المقاومة الكهربائية
مقاومة الموصل تعتمد على:
طول الموصل:
إذ تتناسب مقاومة الموصل طرديًا مع طوله، أي تزداد بازدياد طوله.
طول الموصل (ل)
إذ تتناسب مقاومة الموصل عكسيًا مع مساحة مقطعه، أي تزداد مقاومة الموصل بنقصان مساحة مقطعه.
مساحة مقطع الموصل:
تختلف مقاومة الموصل باختلاف المادة المصنوع منها، لذا تميًز كل مادة بالمقاومة النوعية (المقاومية).
مساحة مقطع الموصل (أ)
نوع مادة الموصل:
درجة حرارة الموصل:
تزداد مقاومة الموصل بازدياد درجة حرارته مثل النحاس، أما أشباه الموصلات فتقل مقاومتها بزيادة درجة حرارتها مثل الكربون.

## Slide 5
العوامل التي تعتمد عليها المقاومة الكهربائية
المقاومية × طول السلك
مساحة المقطع
المقاومة =
مقاومة الموصل تعتمد على:
ويمكن حساب مقاومة الموصل باستخدام العلاقة:
طول الموصل
مساحة مقطع الموصل
نوع مادة الموصل
درجة حرارة الموصل

## Slide 6
العوامل التي تعتمد عليها المقاومة الكهربائية
مثال 1
احسب مقاومة سلك نحاسي طوله 20 متر ونصف قطره 1.5 ملم، علمًا بان مقاوميّة (المقاومة النوعية) للنحاس 1.68 × 10-6 أوم . متر.
المقاومية × طول السلك
مساحة المقطع
المقاومة =
1.5 ملم =
= 0.0015 م
مساحة المقطع = π نق2
= π (0.0015)2
= 7.1 × 10-6 م2
1.68 × 10-6 × 20
7.1 × 10-6
=
= 4.7 أوم

## Slide 7
العوامل التي تعتمد عليها المقاومة الكهربائية
مثال 2
سلكان (س، ص) أسطوانيّا الشكل، مصنوعان من المادة نفسها ومتساويان في الطول، قطر السلك ص يساوي ضعف قطر السلك س. فاذا كانت مقاومة السلك ص تساوي م، جد مقاومة السلك س.
س
ص
تتناسب مقاومة الموصل عكسيًا مع مساحة مقطعه، أي تزداد مقاومة الموصل بنقصان مساحة مقطعه.
مساحة المقطع = π نق2
نص قطر السلك ص = 2 × نصف قطر السلك س
مساحة مقطع السلك ص = 4 × مساحة مقطع السلك س
مقاومة السلك ص = × مقاومة السلك س
مقاومة السلك س = 4 م

## Slide 8
العوامل التي تعتمد عليها المقاومة الكهربائية
مثال 2
سلكان (س، ص) أسطوانيّا الشكل ومصنوعان من النحاس، طول السلك س ضعف طول السلك ص، وقطره يساوي نصف قطر السلك ص. فاذا كانت مقاومة السلك س تساوي م، جد مقاومة السلك ص.
س
ص
ل
ل
ق
ق
تتناسب مقاومة الموصل طرديًا مع طوله، أي تزداد بازدياد طوله.
طول السلك ص = طول السلك س،
مقاومة السلك ص = مقاومة السلك س،

## Slide 9
العوامل التي تعتمد عليها المقاومة الكهربائية
مثال 2
سلكان (س، ص) أسطوانيّا الشكل ومصنوعان من النحاس، طول السلك س ضعف طول السلك ص، وقطره يساوي نصف قطر السلك ص. فاذا كانت مقاومة السلك س تساوي م، جد مقاومة السلك ص.
س
ص
ل
ل
ق
ق
تتناسب مقاومة الموصل عكسيًا مع مساحة مقطعه، أي تزداد مقاومة الموصل بنقصان مساحة مقطعه.
نصف قطر السلك ص = × نصف قطر السلك س،
مقاومة السلك ص = مقاومة السلك س،
مقاومة السلك ص = = مقاومة السلك س.
مساحة مقطع السلك ص = × مساحة مقطع السلك س،