## Slide 1
طرق توصيل المقاومات في الدارات الكهربائية

## Slide 2
المقاومة الكهربائية
هي أحدى عناصر الدارات الكهربائية المهمة التي تستخدم لضبط شدة التيار الكهربائي المار في الدارة وفرق الجهد، حيث يتم تركيب مقاومات بقيم مناسبة لتحمل قيمة الجهد والتيار الكهربائي.
تحتوي الأجهزة الكهربائية على أنواع مختلفة من المقاومات وبذلك تُعتبر الأجهزة الكهربائية في الدارة على أنها مقاومات.

## Slide 3
طرق توصيل المقاومات في الدارات الكهربائية
ما الطريقة المستخدمة لتوصيل الأجهزة الكهربائية المختلفة في المنازل

## Slide 4
طرق توصيل المقاومات في الدارات الكهربائية
المقاومات على التوالي
م1
ت
م2
م3
ت
ت
يسري التيار في اتجاه واحد،
تكون شدة التيار متساوية عبر جميع المقاومات،
تنتقل جميع الشحنات في مقاومات الدارة،
يكون فرق الجهد الكلي من البطارية مساويًا لمجموع فروق الجهد على طرفيّ المقاومات.
التيار الكلي =
ت1
ت2
ت3
=
=
=
ت
فرق الجهد الكلي =
جـ1
جـ 2
جـ 3
+
+
=
جـ

## Slide 5
طرق توصيل المقاومات في الدارات الكهربائية
المقاومات على التوالي
م1
ت
م2
م3
ت
ت
جـ =
جـ1
جـ 2
جـ 3
+
+
جـ = م × ت
جـ =
ت م1
ت م2
ت م3
+
+
جـ =
ت) م1
م2
م(3
+
+
م مكافئة
ت
ت م مكافئة
ت) م1
م2
م(3
+
+
=
م مكافئة = م1
+
+
م2
م3

## Slide 6
طرق توصيل المقاومات في الدارات الكهربائية
المقاومات على التوالي
مثال 1
وصلت ثلاث مقاومات على التوالي كما في الشكل المجاور، جد قيمة المقاومة المكافئة.
2
أوم
4
أوم
6
أوم
على التوالي
م مكافئة = م1
+
+
م2
م3
= 2
+
+
4
6
= 12
أوم

## Slide 7
طرق توصيل المقاومات في الدارات الكهربائية
المقاومات على التوازي
يكون فرق الجهد بين طرفيّ كل مقاومة مساويًا لفرق جهد البطارية،
تكون شدة التيار الكلي من البطارية مساويةً لمجموع شدة التيارات عبر المقاومات.
فرق الجهد الكلي =
جـ1
جـ 2
=
جـ 3
=
جـ
=
شدة التيار الكلي =
ت1
ت 2
+
ت 3
+
ت
=
م1
م2
م3

## Slide 8
طرق توصيل المقاومات في الدارات الكهربائية
المقاومات على التوازي
جـ =
جـ1
جـ 2
=
جـ 3
=
ت =
ت1
ت2
+
ت3
+
م1
م2
م3
ت
=
جـ
م مكافئة
ت
=
جـ
م 1
+
جـ
م 2
+
جـ
م 3
م مكافئة
ت
=
جـ
م 1
+
جـ
م 2
+
جـ
م 3
جـ
م مكافئة
=
1
م 1
+
1
م 2
+
1
م 3
1
م مكافئة

## Slide 9
طرق توصيل المقاومات في الدارات الكهربائية
مقاومات متماثلة على التوازي:
م مكافئة
=
م
عدد المقاومات
مقاومات متماثلة على التوالي:
م مكافئة
=
م ×
عدد المقاومات

## Slide 10
طرق توصيل المقاومات في الدارات الكهربائية
مثال 2
وصلت ثلاث مقاومات على التوازي كما في الشكل المجاور، جد قيمة المقاومة المكافئة.
على التوازي:
=
1
م 1
+
1
م 2
+
1
م 3
1
م مكافئة
=
1
2
+
1
4
+
1
6
1
م مكافئة
=
11
12
م مكافئة
=
12
11
6 ×
6 ×
3 ×
3 ×
2 ×
2 ×
=
1.1 أوم
6
أوم
4
أوم
2
أوم

## Slide 11
طرق توصيل المقاومات في الدارات الكهربائية
مثال 3
وصلت ثلاث مقاومات كما في الشكل المجاور، جد قيمة المقاومة المكافئة.
2 أوم
على التوازي
4 أوم
8 أوم
على التوالي
2.67 أوم
2 أوم
=
1
م 1
+
1
م 2
1
م مكافئة
=
1
4
+
1
8
م مكافئة
=
8
3
=
2.67 أوم
=
3
8
م مكافئة = م1
+
م2
= 2
+
2.67
= 4.67 أوم

## Slide 12
طرق توصيل المقاومات في الدارات الكهربائية
مثال 4
وصلت أربعة مقاومات قيمة كل منها 1.5 أوم كما في الشكل المجاور، جد قيمة المقاومة المكافئة.
على التوازي
على التوازي
1.5 أوم
1.5 أوم
1.5 أوم
1.5 أوم
=
1
م 1
+
1
م 2
1
م مكافئة
=
1
1.5
+
1
1.5
م مكافئة
=
0.75 أوم
=
1
م 1
+
1
م 2
1
م مكافئة
=
1
1.5
+
1
1.5
م مكافئة
=
0.75 أوم
على التوالي
0.75 أوم
0.75 أوم
م مكافئة = م1
+
م2
= 0.75
+
0.75
= 1.5 أوم

## Slide 13
طرق توصيل المقاومات في الدارات الكهربائية
مثال 5
في الشكل المجاور، جد قيمة المقاومة المكافئة.
على التوازي
2 أوم
3 أوم
6 أوم
=
1
م 1
+
1
م 2
1
م مكافئة
=
1
3
+
1
6
م مكافئة
=
2 أوم
=
3
6
=
6
3
2 أوم
2 أوم
على التوالي
م مكافئة = م1
+
م2
= 2
+
2
= 4 أوم

## Slide 14
طرق توصيل المقاومات في الدارات الكهربائية
مثال 6
قارن بين توصيل المقاومات على التوالي وعلى التوازي من حيث المقاومة المكافئة، وشدة التيار وفرق الجهد.
تكون المقاومة المكافئة للمقاومات الموصولة على التوالي أكبر من أكبر مقاومة، أما عند توصيلها على التوازي فتكون المقاومة المكافئة أصغر من أصغر مقاومة.
تكون شدة التيار المار في المصابيح عند وصلها على التوالي اقل من شدة التيار المار عند ربطها على التوازي وذلك لان المقاومة المكافئة أكبر عند وصلها على التوالي.
يختلف فرق الجهد عند وصل المقاومات على التوالي، ويكون متساوي عند ربطها على التوازي.

## Slide 15
طرق توصيل المقاومات في الدارات الكهربائية
ماذا تتوقع أن يحدث عند تشغيل عدة أجهزة كهربائية وبشكل متزامن من مصدر واحد