## Slide 1: المقاومة المكافئة للمقاومات الموصولة على التوالي والتوازي مسائل

## Slide 2
مسألة 1:
في الدارات الكهربائية المبينة، قيمة كل مقاومة 1.0 Ω. أي الدارات مقاومتها المكافئة أكبر؟
(أ)
(ب)
(ج)
(د)

## Slide 3: الحل
الدارة (أ): 1 أوم، 1 أوم على التوازي = + = 2 م مكافئة = أوم
0.5 أوم، 1 أوم على التوالي م مكافئة = 1 + 0.5 = 1.5 أوم
الدارة (ب): م مكافئة = 0.5 + 0.5 = 1 أوم
الدارة ج: م مكافئة = 0.5 أوم
الدارة د: م مكافئة = 1 + 1 = 2 أوم
الإجابة: (د)

## Slide 4
مسألة 2: عند إضافة مصباح على التوالي إلى الدارة الكهربائية الموضحة بالرسم، فإن إضاءة المصابيح ؟
تزداد
تزداد ثم تقل
تقل
تقل ثم تزداد

## Slide 5: الحل
تقل إضاءة المصابيح الأخرى وذلك لأنه عند إضافة مصباح تزداد المقاومة فتقل شدة التيار الكهربائي حسب قانون أوم
فرق الجهد الكهربائي = المقاومة × شدة التيار المار
الإجابة: (تقل)

## Slide 6
فكّر!! في الشكل، دارة كهربائية تحتوي على بطارية وأربعة مصابيح. جميع المصابيح مضاءة، فاذا تعطل أحد المصابيح انطفأت جميع المصابيح الأخرى. أي مصباح تعطل؟
(أ)
(ب)
(ج)
(د)

## Slide 7
مسألة 3: رُبط مصباح كهربائي بطرق مختلفة في أربع دارات كهربائية كما في الأشكال المبينة، فاذا كانت جميع البطاريات والمقاومات متطابقة. في أي دارة تكون اضاءة المصباح أكثر سطوعًا؟
(أ)
(ب)
(ج)
(د)

## Slide 8: الحل
إضاءة أكثر سطوعاً أعلى شدة تيار كهربائي أقل مقاومة مكافئة
لنبدأ بالحل، افترض قيمة المقاومات جميعها = 1 أوم
الدارة أ: م مكافئة = 0.5 + 1 = 1.5 أوم
الدارة ب: م مكافئة = 1 أوم
الدارة ج: م مكافئة = 1 + 1 = 2 أوم
الدارة د: م مكافئة = 0.5 أوم
الإجابة: (د)

## Slide 9
فكّر!! في الشكل، قراءة الأميتر 1.0 أمبير، تم ربط جهاز أميتر آخر في الدارة وكانت قراءته 1.0 أمبير أيضًا. في أي نقطة يجب ربطه؟
1.0 أمبير
(أ)
(ب)
(ج)
(د)

## Slide 10
مسألة 4: تحتوي دارة كهربائية على مقاومة 4.0 Ω ومقاومة 8.0Ω ربطتا على التوالي ببطارية 6.0 فولت كما في الشكل. ما شدة التيار المار في البطارية؟
6 فولت
8.0 أوم
4.0 أوم
0.50 أمبير
0.75 أمبير
1.5 أمبير
2.0 أمبير

## Slide 11: الحل
أولاً: نجد المقاومة المكافئة
م مكافئة = 4 + 8 = 12 Ω
ثانياً: نجد شدة التيار المار في الدارة
شدة التيار المار=
= = 0.5 أمبير
الإجابة: (0.5 أمبير)

## Slide 12
مسألة 5: في الشكل، مقاومة 3.0 Ω ومقاومة 6.0 Ω متصلتان على التوازي. ما قيمة المقاومة المكافئة لهذه المقاومات؟
3.0 أوم
6.0 أوم
أقل من 3.0 Ω
3.0 Ω
4.5 Ω
أكثر من 6.0 Ω

## Slide 13: الحل
= +
= +
نوحّد المقاومات
= + =
م مكافئة = = 2 أوم
الإجابة: (أقل من 3.0 Ω)

## Slide 14
فكّر!! دارة كهربائية تحتوي على مقاومة 10 أوم ومقاومة 20 أوم متصلتان على التوالي كما في الشكل. ما قراءة الفولتميتر؟؟
10 أوم
20 أوم
12 فولت

## Slide 15: الحل
أولاً: نجد المقاومة المكافئة
م مكافئة = 10 + 20 =30 Ω
ثانياً: نجد شدة التيار المار في الدارة
شدة التيار المار=
= = 0.4 أمبير
قراءة الفولتميتر= فرق الجهد بين طرفيّ المقاومة 20 أوم
= المقاومة × شدة التيار
= 20 × 0.4 = 8 فولت

## Slide 16
مسألة 6: ثلاثة مقاومات مربوطة على التوالي في دارة كهربائية تحتوي على مصدر جهد 6.0 فولت. ما هو فرق الجهد بين طرفيّ المقاومة 3.0 Ω؟
6 فولت
3 أوم
4 أوم
5 أوم
0.67 فولت
1.5 فولت
2.0 فولت
6.0 فولت

## Slide 17: الحل
م مكافئة = 5 + 4+ 3 =12 Ω
شدة التيار المار=
= = 0.5 أمبير
فرق الجهد بين طرفيّ المقاومة 3 أوم = المقاومة × شدة التيار
= 3 × 0.5 = 1.5 فولت
الإجابة: (1.5 فولت)

## Slide 18
فكّر!! تحتوي دارة كهربائية على ثلاثة أجهزة أميتر لقياس شدة التيار في أجزاء مختلفة من الدارة المبينة في الشكل. يبيّن في الشكل قراءات شدة التيار في الأجهزة.
3.0 أمبير
2.0 أمبير
1.5 أمبير
18 أوم
6 أوم
كيف تستطيع تحديد أن أحد هذه الأجهزة يجب أن يكون معطلاً؟
يجب أن تقرأ أجهزة الأميتر الثلاثة قيم متساوية.
يجب أن يسلك جميع التيار الطريق الأسهل من خلال المقاومة 6 أوم.
يجب أن تكون شدة التيار المار في البطارية مساويًا لمجموع شدة التيارات في المقاومتين.
يجب أن تكون شدة التيار في المقاومتين المتوازيتين متساويًا.