## Slide 1
الكَهرباء في حياتنا
القوة الدافعة الكهربائية
الوحدة الثانية

## Slide 2
القوة الدافعة الكهربائية
فرق الجهد بين طرفيّ العمود الكهربائي في حال عدم مرور تيار في الدارة (عندما تكون الدارة الكهربائية مفتوحة) وتقاس بوحدة الفولت.
التعريف

## Slide 3
القوة الدافعة الكهربائية
العلاقة بين القوة الدافعة الكهربائية وفرق الجهد في الدارة
A
V
م داخلية
م خارجية
الدارة موصولة على التوالي:
م المكافئة = م داخلية + م خارجية
جـ الكلي = جـ مقاومة داخلية + جـ مقاومة خارجية
ت الكلي = ت مقاومة داخلية = ت مقاومة خارجية
المقاومة
فرق الجهد
شدة التيار

## Slide 4
القوة الدافعة الكهربائية
العلاقة بين القوة الدافعة الكهربائية وفرق الجهد في الدارة
A
V
م داخلية
م خارجية
قانون أوم: جـ = ت × م
جـ الكلي = جـ مقاومة داخلية + جـ مقاومة خارجية
جـ الكلي = ت × م داخلية + ت × م خارجية
جـ الكلي = ت ( م داخلية + م خارجية)
جـ الكلي = ق د = ت ( م داخلية + م خارجية)
ق د
م داخلية + م خارجية
ت =
ق د
م مكافئة
=

## Slide 5
القوة الدافعة الكهربائية
A
V
م داخلية
م خارجية
ماذا تتوقع أن تكون العلاقة بين القوة الدافعة الكهربائية وفرق الجهد عندما تكون المقاومة الداخلية أصغر بكثير من المقاومة الخارجية
تكون القوة الدافعة الكهربائية = فرق الجهد بين طرفيّ المقاومة الخارجية

## Slide 6
القوة الدافعة الكهربائية
مثال 1
احسب قيمة مقاومة كل مصباح، اذا علمت أن شدة التيار 2 أمبير، والقوة الدافعة الكهربائية لمصدر الجهد 18 فولت، ومقاومته الداخلية 1 أوم، اذا كان المصباحان متشابهين.
A
م د = 1 أوم
ق د = 18 فولت
ت = 2 أمبير
م المكافئة = م داخلية + م خارجية
م خ
م خ
= 1 + م خ + م خ
م المكافئة = 1 + 2 م خ
الخطوة 1:
الخطوة 2:
ق د = ت ( م داخلية + م خارجية)
18 = 2 ( 1 + 2 م خ)
م خ = 4 أوم

## Slide 7
القوة الدافعة الكهربائية
مثال 2
في احدى التجارب لقياس المقاومة الداخلية لعمود كهربائي، تم الحصول على النتائج الآتية:
فرق الجهد (جـ) / فولت | شدة التيار (ت) / أمبير
5.0 | 0.5
4.0 | 1.0
3.0 | 1.5
2.0 | 2.0
A
V
م داخلية
م خارجية

## Slide 8
شدة التيار (ت) / أمبير
فرق الجهد (جـ) / فولت
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
0
1.0
2.0
3.0
4.0
القوة الدافعة الكهربائية
(أ) مثّل البيانات بيانيًا بحيث فرق الجهد (جـ) على محور الصادات، وشدة التيار على محور السينات.
مثال 2
فرق الجهد (جـ) / فولت | شدة التيار (ت) / أمبير
5.0 | 0.5
4.0 | 1.0
3.0 | 1.5
2.0 | 2.0

## Slide 9
شدة التيار (ت) / أمبير
فرق الجهد (جـ) / فولت
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
0
1.0
2.0
3.0
4.0
القوة الدافعة الكهربائية
(ب) جد ميل الخط المستقيم.
مثال 2
جـ2 – جـ1
ت2 – ت1
الميل =
5.0 – 2.0
0.5 – 2.0
=
3.0
- 1.5
=
= - 2

## Slide 10
شدة التيار (ت) / أمبير
فرق الجهد (جـ) / فولت
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
0
1.0
2.0
3.0
4.0
القوة الدافعة الكهربائية
(ج) ماذا يمثل ميل الخط المستقيم؟
مثال 2
م داخلية =
م داخلية = 2 أوم
ق د = ت × م داخلية + جـ مقاومة خارجية

## Slide 11
شدة التيار (ت) / أمبير
فرق الجهد (جـ) / فولت
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
0
1.0
2.0
3.0
4.0
القوة الدافعة الكهربائية
(د) ما قيمة القوة الدافعة الكهربائية؟
مثال 2
القوة الدافعة الكهربائية = المقطع الصادي
ق د = 6.0 فولت
تكون شدة التيار = 0،
عندما تكون الدارة مفتوحة،

## Slide 12
الكَهرباء في حياتنا
توصيل الأعمدة الكهربائية
الوحدة الثانية

## Slide 13
توصيل الأعمدة الكهربائية
لماذا نحتاج إلى استخدام أكثر من عمود كهربائي في الدارة الكهربائية
للحصول على فرق جهد أو تيار مناسب.

## Slide 14
توصيل الأعمدة الكهربائية
توصيل الأعمدة الكهربائية
التوالي
التوازي

## Slide 15
توصيل الأعمدة الكهربائية
توصيل الأعمدة الكهربائية على التوالي
القوة الدافعة الكهربائية الكلية = ق1 + ق2 + ق3
المقاومة الداخلية الكلية = م د1 + م د2 + م د3
توصل الأعمدة الكهربائية على التوالي للحصول على قوة دافعة أكبر
-
+
يتم توصيل القطب الموجب للعمود الأول مع القطب السالب للعمود الثاني.
-
+
-
+

## Slide 16
توصيل الأعمدة الكهربائية
مثال 1
في الشكل، اذا كانت القوة الدافعة الكهربائية لكل عمود 1.5 فولت ومقاومته الداخلية 0.5 أوم.
1.5 فولت
(أ) احسب القوة الدافعة الكهربائية الكلية.
1.5 فولت
1.5 فولت
0.5 أوم
0.5 أوم
0.5 أوم
القوة الدافعة الكلية = ق1 + ق2 + ق3
= 1.5 + 1.5 + 1.5
= 4.5 فولت
4.5 فولت

## Slide 17
توصيل الأعمدة الكهربائية
مثال 1
في الشكل، اذا كانت القوة الدافعة الكهربائية لكل عمود 1.5 فولت ومقاومته الداخلية 0.5 أوم.
1.5 فولت
(أ) احسب المقاومة الداخلية المكافئة للأعمدة.
1.5 فولت
1.5 فولت
0.5 أوم
0.5 أوم
0.5 أوم
المقاومة الداخلية المكافئة = مد1 + مد2 + مد3
= 0.5 + 0.5 + 0.5
= 1.5 أوم
1.5 أوم

## Slide 18
توصيل الأعمدة الكهربائية
توصيل الأعمدة الكهربائية على التوازي
القوة الدافعة الكهربائية الكلية = ق1 = ق2 = ق3
توصل الأعمدة الكهربائية على التوازي بهدف تشغيلها فترة زمنية أطول.
=
1
م د1
+
1
م د2
+
1
م د3
1
م داخلية مكافئة
يتم توصيل الأقطاب الموجبة معا في نقطة واحدة والأقطاب السالبة معا في نقطة واحدة.
-
+
-
+
-
+
* يجب أن تكون القوة الدافعة الكهربائية متساوية لجميع الأعمدة.

## Slide 19
توصيل الأعمدة الكهربائية
مثال 2
في الشكل، اذا كانت القوة الدافعة الكهربائية لكل عمود 1.5 فولت ومقاومته الداخلية 0.5 أوم.
1.5 فولت
(أ) احسب القوة الدافعة الكهربائية الكلية.
1.5 فولت
1.5 فولت
0.5 أوم
0.5 أوم
0.5 أوم
القوة الدافعة الكلية = ق1 = ق2 = ق3
= 1.5 فولت
1.5 فولت

## Slide 20
توصيل الأعمدة الكهربائية
مثال 2
في الشكل، اذا كانت القوة الدافعة الكهربائية لكل عمود 1.5 فولت ومقاومته الداخلية 0.5 أوم.
1.5 فولت
(ب) احسب المقاومة الداخلية المكافئة للأعمدة.
1.5 فولت
1.5 فولت
0.5 أوم
0.5 أوم
0.5 أوم
1.5 فولت
=
1
م د1
+
1
م د2
+
1
م د3
1
م داخلية مكافئة
=
1
0.5
+
1
0.5
+
1
0.5
م داخلية مكافئة =
0.5
3
= 0.17 أوم
3
0.5
=